SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

10000 ZAGREB

Gundulićeva 5

MB: 3204995

OIB: 70221464726

BN-C-6-2016

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

NABAVA I ISPORUKA SIMULATORA PACIJENTA S ELEMENTIMA

Zagreb, studeni 2016.

- Predmet nabave:

Nabava i isporuka simulatora pacijenta s elementima

- Podaci o osobi ili službi zaduženoj za kontakt

Ines Muljat Skansi, mag.iur.

e-mail: skansi@sfzg.hr

Broj telefona: 01/4807-350

Broj telefaksa: 01/4807-367

## III.	Evidencijski broj nabave

## BN-C-6-2016

## IV. Procijenjena vrijednost nabave

## 168.000,00 kn

## V.	Postupak nabave

## Sukladno članku 18. stavak. 3 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13)

Nuđenje predmeta nabave obuhvaća

- Isporuku, montažu i puštanje u punu funkciju uređaja;

- Isporuka tehničke dokumentacije za rukovanje uređajem na hrvatskom jeziku;

- Dokumentacija (certifikati za isporučeni i montirani uređaj), izdana od ovlaštenih tijela; a radi osiguranja pune funkcije i sigurnog rada isporučenog i montiranog uređaja;

- Edukacija osoblja kod korisnika, sukladno tehničkim karakteristikama (specifikaciji) iz Priloga 2.

## VI.	Mjesto isporuke robe

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 10000 Zagreb, Gundulićeva 5.

VII.	Razlozi za isključenje ponuditelj

- Naručitelj će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za kaznena djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi.

Kao dokaz potrebno je dostaviti potpisanu Izjavu o nekažnjavanju (Prilog 3.) iz dokumentacije poziva za dostavu ponuda

- Naručitelj će isključiti ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku pred stečajne nagodbe).

Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

## VIII.	Uvjeti sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost sukladnu traženju iz dokumentacije   poziva za dostavu ponuda.

Ponuditelj u svrhu dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti mora dostaviti sljedeće:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od od dana objave poziva

na dostavu ponuda. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja

obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

*Svi dokumenti kojima ponuditelji dokazuju traženu sposobnost mogu se priložiti u neovjerenoj preslici.

## IX.	Jamstva

Ponuditelj, čija će ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, obvezan je prije sklapanja ugovora, odnosno najkasnije do dana potpisa ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora u visini 10% od vrijednosti ponude s PDV-om. Jamstvo ponuditelj dostavlja u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

## X.	Sadržaj i način dostave ponuda

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 1.)

- Ponudbeni troškovnik potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 2.)

- Dokaz pravne i poslovne sposobnosti (Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

- Izjava o nekažnjavanju (Prilog 3.)

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga

XI.	Rok za dostavu ponude

Ponudu s ispunjenim obrascima i troškovnikom dostaviti do srijede 30. studenog 2016. do 12 sati, na adresu naručitelja: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Tajništvo, 10000 Zagreb Petrinjska 34 s naznakom „PONUDA-NE OTVARAJ-BN-C-6-2016”.

XII.	Rok valjanosti ponude

Najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

XIII.	Kriterij odabira najpoviljnije ponude

Najniža cijena uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda i Ponudbenog troškovnika u prilogu iste. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi.

## XIV.	Početak i rok izvršenja ugovora

Rok isporuke je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ugovor o javnoj nabavi robe traje do izvršenja ugovornih obveza.

XV.	Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljenog računa, virmanom na žiro-račun odnosno IBAN odabranog ponuditelja.

Pod uredno ispostavljenim računom smatra se da je račun ispostavljen prema cijenama iz ponude i da je računu priložen primopredajni zapisnik o urednoj isporuci ovjeren od strane naručitelja.

XVI. Ostali uvjeti

Uz ponudu obavezno priložiti dokumentaciju u kojoj je naveden opis ponuđenog uređaja-fotografije, prospekti, katalog ili izvadak iz kataloga proizvođača iz kojih je vidljiva tehnička karekteristika (specifikacija) ponuđenog proizvoda, a na hrvatskom jeziku;

Prilog 1. PONUDBENI LIST

| Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet Gundulićeva 5, 10000 Zagreb |
| --- | --- |

| Predmet nabave: | Nabava i isporuka simulatora pacijenta s elementima |
| --- | --- |

Podaci o ponuditelju/zajednici ponuditelja:

| Naziv i sjedište ponuditelja/člana zajednice ponuditelja |  |
| --- | --- |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Status u poreznom sustavu: |  |
| Broj telefona, telefaxa: |  |
| Adresa e-pošte: |  |
| Ime, prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt: |  |
| Broj telefona, telefaxa osobe za kontakt: |  |
| Podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji se daje u podugovor: |  |

Cijena ponude:

| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| --- | --- |
| Iznos PDV-a: |  |
| Cijena ponude s PDV-om: |  |
| Rok valjanosti ponude: |  |
| Mjesto, datum: |  |
| Ovjera-potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta/službeni pečat: |  |

*Ponuditelj je ovlašten dati ponudu na svom obrascu ako sadrži sve, ovim obrascom, tražene podatke.

___________________________________________

(Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

M.P.

___________________________________________

| (Potpis) |  |  |
| --- | --- | --- |

PRILOG 2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  I TROŠKOVNIK

|  | 1. SIMULATOR PACIJENTA S ELEMENTIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRAŽENA TEHNIČKA OSOBITOST/SPECIFIKACIJA | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Broj stranice iz kataloga ili brošure ili izvadak iz kataloga proizvođača iz kojeg je vidljiva tehnička specifikacija ponudenog proizvoda |
| 1. | Simulator pacijenta s elementima |  |  |
| 1.a. | Moguće premještanje simulatora pacijenta sa simulacijske jedinice na dentalnu jedinicu |  |  |
| 1.b. | Anatomski oblikovano prsište postojanog dizajna, izrađeno od polietilena u završnoj izvedbi koja nije potpuno glatka radi umanjenja odsjaja operacijskog svjetla, boja RAL 5016 |  |  |
| 1.c. | Pneumatski kontroliran sustav simulatora pacijenta s mogućnošću „zaključavanja u željenom položaju pritiskom na nožnu upravljačku pedalu |  |  |
| 1.d. | Lako dovođenje u ergonomski ispravan položaj simulatora pacijenta objema rukama operatera |  |  |
| 1.e. | Lako dovođenje simulatora pacijenta u početni, polegnuti položaj, za optimalnu zaštitu elemenata jedinice s preventivnom funkcijom na izlijevanje zaostalog tekućeg sadržaja iz obrazine |  |  |
| 1.f. | Podešavanje po visini od najmanje 800 mm, u odnosu na brid sjekutiča do najmanje 960 mm, u odnosu na brid sjekutića |  |  |
| 1.g. | Podešavanje simulatora po nagibu od najmanje -80º do najmanje +80º |  |  |
| 1.h. | Podešavanje položaja glave na simulatoru u smjeru prema naprijed najmanje 15º, prema natrag najmanje 35º, s inklinacijom u lijevu i u desnu od minimalno 15º |  |  |
| 1.1. | Osnovna jedinica |  |  |
| 1.1.1. | Metalna osnovna konstrukcija, s predviđenim prostorima za uvlačenje crijeva instrumenata, crijeva sukcije i odlaganje upravljačke nožne pedale |  |  |
| 1.1.2. | Pokretljivost dentalne jedinice pomoću 4 kotača postavljenih na bazu metalne osnove konstrukcije |  |  |
| 1.1.3, | Bočna metalna vrata za zatvaranje slobodnog prostora za odlaganje, s metalnom policom |  |  |
| 1.1.4. | Inetgrirana upravljačka tipkovnica s tipkama i upravljačkom pločom motora |  |  |
| 1.1.5. | Blok za električnu energiju za napajanje, napajanje 230 V, 150 VA |  |  |
| 1.1.6. | Blok za komprimirani zrak, opskrba komprimiranim zrakom pritiska u rasponu od 5-7 bar |  |  |
| 1.1.7. | Blok za vodu, opskrba vodom iz vodovodne mreže pritiska od najmanje 2 do 3 bar |  |  |
| 1.1.8. | Blok za vakuumsko usisavanje, priprema za vanjski sustav usisavanja velikog volumena |  |  |
| 1.2. | Simulatorska glava, kao dio simulatora pacijenta |  |  |
| 1.2.1. | Anatomski oblik glave postojanog dizajna |  |  |
| 1.2.2. | Izrađen od polietilenske mase, UV stabliziran |  |  |
| 1.2.3. | Bipupilarna linija, udaljenost od najmaje 60 do 65 mm |  |  |
| 1.2.4. | Glabela s referentnom subnazalnom točkom za obrazni luk |  |  |
| 1.2.5. | Uške s vanjskim zvukovodnim kanalom za postavljanje obraznog luka |  |  |
| 1.3. | Smulator čeljlust |  |  |
| 1.3.1. | Mogućnost postavljanja najmanje tri različite izvedbe simulatora čeljusti |  |  |
| 1.3.2. | Mogućnost pomicanja simulatora čeljusti pritiskom na tipku |  |  |
| 1.3.3. | Čvrsti kondilarni sustav izrađen od metala, s kondilarnim nagibom i tzv. Bennetovim kutem radi simulacije artikulacijskih kretnji čeljusti |  |  |
| 1.3.4. | Mogućnost podešavanja za simulaciju različitih slučajeva pacijenta |  |  |
| 1.3.5. | Lagana izmjena modela zubi u simulatoru čeljusti zahvaljujući fiksiranju pomoću magneta, a ne pomoću vijka |  |  |
| 1.3.6. | Metalno zglobno ležište izrađeno od postojanog metala koji ne hrđa niti nakon izlaganja vlazi |  |  |
| 1.3.7. | Metalni gornji i donji dio izrađen od postojanog metala koji ne hrđa niti nakon izlaganja vlazi |  |  |
| 1.3.8. | Ozubljeni model gornje čeljusti s jasnim interdentalnim prostorima za rad sa sustavima matrica i koferdama, s gingivom, sustavom opruge, čeličnom pločom i zubima od melaminske smole |  |  |
| 1.3.9. | Ozubljeni model donje čeljusti s jasnim interdentalnim prostorima za rad sa sustavima matrica i koferdama, s gingivom, sustavom opruge, čeličnom pločom i zubima od melaminske smole |  |  |
| 1.3.10. | Mogućnost lake zamjene zubi zahvaljujući sustavu fiksiranja zuba u model pomoću sustava opruge i retencijskog mehanizma |  |  |
| 1.3.11. | Mogućnost lake zamjene gingive od mekane PVC mase |  |  |
| 1.3.12. | Mogućnost odabira najmanje 5 različitih modela s postavom parcijalno ozubljenih čeljusti te modela potpuno bezube čeljusti, kako za gornju tako i za donju čeljust |  |  |
| 1.3.13. | Mogućnost odabira najmanje 2 različita kirurška modela parcijalno ozubljenih čeljusti |  |  |
| 1.4. | Obrazina |  |  |
| 1.4.1. | Obrazina za omogućavanje realističnih radnih uvjeta, izrađena od silikona, s mogućnošću rada uz sustav aspiracije i drenaže |  |  |
| 1.4.2. | Mogućnost odabira najmanje 5 različitih izvedbi obrazina koje mogu biti izrađene od silikona ili lateksa |  |  |
| 1.4.3. | Obrazina za omogućavanje usisavanja sadržaja spreja u radnom polju, izrađena od silikona s nastavkom za drenažu i s priključkom za crijevo koji su izrađeni od postojanog kopolimera u skladu sa standardima ISO 1043-1 POM, ISO 9988-POM-K, ISO 3795 |  |  |
|  | NAZIV (obvezno ispuniti): |  |
|  | PROIZVODAČ (obvezno ispuniti): |  |
|  | MODEL (obvezno ispuniti): |  |
|  | TIP (obvezno ispuniti): |  |

TROŠKOVNIK

| R. br. | NAZIV | JEDINIČNA MJERE | KOLIČINA STAVKE | JEDINIČNA CIJENA STAVKE (kn bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA STAVKE (kn bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Simulator pacijenta s elementima | komplet | 8 |  |  |

| CIJENA PONUDE kn BEZ PDV-a: |  |
| --- | --- |
| PDV kn: |  |
| CIJENA kn S PDV-om: |  |

IZJAVA PONUDITELJA

Poznata nam je Tehnička specifikacija predmeta nabave na temelju koje je sastavljena naša ponuda, te je prihvaćamo u cjelosti te ovjerom prihvaćamo sve njene odredbe.

Mjesto i datum: ______________________

______________________________________________

(Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

M.P.

____________________________________________

| (Potpis) |  |  |
| --- | --- | --- |

PRILOG 3. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Na temelju članka 67. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), u vezi sa stavkom 1. istog članka, dajem sljedeću

I Z J A V U

Ja, _______________(ime i prezime)________________(adresa)_____________________

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gosp. subjekta ___________________________________________________________________________ (naziv gospodarskog subjekta)           (sjedište)                                                    (OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.

U____________ dana _________ 2016.

M.P.

______________________________

Potpis: